|  | Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок цен |
| --- | --- |

# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту насосов повысителей систем

пожарной безопасности здания ГМЦ Росстата

по адресу: 105679, г. Москва,  Измайловское шоссе, д. 44

- Наименование Заказчика: Федеральное государственное унитарное предприятие Главный межрегиональный центр обработки и распространения статистической информации Федеральной службы государственной статистики (ГМЦ Росстата).

- Источник финансирования: Собственные средства ГМЦ Росстата.

- Предмет Договора: выполнение работ по ремонту насосов повысителей систем пожарной безопасности здания ГМЦ Росстата.

- Количество и марки насосов: 6 (шесть) насосов, а именно:

- 2 (два) насоса марки К90/85а (4К-6У-а);

- 2 (два) насоса марки К90/85 (4К-6У);

- 2 (два) насоса марки 5МС-10.

- Объем работ:

-  осуществить слив воды перед ремонтом системы пожаротушения;

-  проверить и  при необходимости заменить задвижки насосов и обратные клапаны;

- устранить течи в местах уплотнения валов;

- проверить и при необходимости  заменить подшипники валов и приводных электромоторов;

- заменить пальцы соединительных муфт;

- заменить масло в смазочной камере насосов;

- заменить сальниковую набивку насосов;

- заменить уплотнительные кольца (паронитовые);

- выполнить центровку насоса и двигателя;

- проверить вращение валов насосов и электродвигателей, прокрутив вал, проверить отсутствие посторонних шумов и стуков;

- проверить автоматический пуск электродвигателей насосов, замкнув контакты верхнего и нижнего пределов ЭКМ-1;

- опресовать и окрасить вновь смонтированное оборудование и запорную арматуру;

-  убрать и вывезти мусор;

- оформить документацию, предъявив выполненные  работы к сдаче «Заказчику»;

-  оформить документацию по учету выполненных работ.

6. Место выполнения работ:  Цокольный этаж (бойлерная) здания ГМЦ Росстата по адресу: 105679, г.Москва, Измайловское шоссе,  д. 44.

7.  Срок  выполнения  работ: Исполнитель приступает к выполнению работ в течение 3 (трех) календарных дней со дня подписания Договора. Срок выполнения работ  по Договору – не более 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Договора.

8. Гарантийный срок  - не менее 3 месяцев после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

9. Требования к выполняемым работам: все  работы выполнять  с  учетом действующих  СНиП,  ГОСТ и другой нормативной документации.

10. Особые условия: Исполнитель должен иметь документы на право выполнения данного вида работ в случае, прямо предусмотренном законодательством РФ.

# Контактное лицо, рабочий телефон: Начальник отдела эксплуатации систем противопожарной автоматики и пожаро-охранной сигнализации      (отдел №117) -  Костецкий Вячеслав Дмитриевич, тел./ факс: (495) 365-34-54.

# Заказчик:                                                                            Исполнитель:

# Директор                                                                            ___________________

# ГМЦ Росстата                                                                    ___________________

# ______________ Е.Б. Сычев                                             _________ /________/